Местное самоуправление

Глава Администрации Новобессергеневского

сельского поселения

Ростовской области Неклиновского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с.Новобессергеневка

«05» мая 2014 г.                                                                                         №50

| Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новобессергеневское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на 2012-2014 годов перспективное развитие до 2029 года» |  |
| --- | --- |

На основании Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Генерального плана  муниципального образования «Новобессергеневское сельское поселение» Неклиновского района, утвержденного решением Собрания депутатов Новобессергеневского сельского поселения от 09.10.2011 № 111, и руководствуясь Уставом муниципального образования «Новобессергеневское сельское поселение»:

- Утвердить «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Новобессергеневское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на 2012-2014 годов и перспективное развитие до 2029 года» согласно приложению.

- Настоящее распоряжение вступает в силу после его размещения на официальном сайте

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

| Глава Новобессергеневского сельского поселения | В.В.Сердюченко |
| --- | --- |

Приложение 1

к Распоряжению

Новобессергеневского

сельского поселения

от  05.05.2014 года №50

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОБЕССЕРГЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2012-2014 г.г.

И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДО 2029 года

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новобессергеневское сельское поселение» Неклиновского района на 2012-2014 г.г. (далее Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральная программа «Жилище» на 2011-2015 годы, утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050; Генеральный план муниципального образования «Новобессергеневское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области от 09.10.2011г., Муниципальная долгосрочная Целевая программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Новобессергеневского сельского поселения на 2011-2015гг.» утверждённая постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 14.10.2011г № 34/1 |
| Заказчик программы | Администрация Новобессергеневского сельского поселения Неклиновского района. |
| Разработчик | Администрация Новобессергеневского сельского поселения Неклиновского района. |
| Основные цели программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Новобессергеневское сельское поселение" Неклиновского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Основные задачи Программы | Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Новобессергеневское сельское поселение» Неклиновского района. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Новобессергеневское сельское поселение» Неклиновского района. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новобессергеневское сельское поселение» Неклиновского района. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей. |
| Срок реализации | Период реализации Программы: 2012-2014г.г. и план до 2029 г. |
| Основные направления Программы | - развитие системы теплоснабжения; -развитие системы газоснабжения; - развитие системы водоснабжения и водоотведения; - развитие системы электроснабжения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке, за счет средств, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средства предприятий коммунального комплекса). Общий объем финансирования программы за счет всех источников составит 275856,05 тыс. руб., в т.ч.: 2013 год.- 65743,14 тыс. руб. из них: - местный бюджет - 7219 тыс. руб.; - областной бюджет – 58079 тыс. руб.; - инвестиционная надбавка – 445,14 тыс. руб. 2014 год –64336,94 тыс. руб. из них: - местный бюджет – 7947,3 тыс. руб.; - областной бюджет – 55944,5 тыс. руб.; - инвестиционная надбавка –445,14тыс. руб. План до 2029 года –146186,8тыс. руб. |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Новобессергеневского сельского поселения Неклиновского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
| Ожидаемые результаты | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры села; – снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; – создание надежной коммунальной инфраструктуры села, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением села; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда сельского поселения, повышение качества коммунальных услуг; -повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития села; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса села. |

Введение

Программа состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования Новобессергеневское сельское поселения Неклиновского района. Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса села Новобессергеневка.

Раздел 2. Основные решения по развития планировочной структур

Раздел 3. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Раздел 4. Комплексное развитие системы водоотведения.

Раздел 5. Комплексное развитие системы электроснабжения.

Раздел 6. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Раздел 7. Комплексное развитие системы газоснабжения.

Раздел 8. Комплексное развитие системы связи

Раздел 9.Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новобессергеневское сельское поселение»

Заключительная часть, включающая в себя формирование сводного плана программных мероприятий и мониторинг программы.

В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; в соответствии с разработанной ранее проектно-сметной документацией определены  объемы модернизации и  нового строительства,  определен  необходимый объем финансовых средств, общая сумма которого составляет                        275856,05 тыс.руб. в том числе:

Потребность финансовых ресурсов необходимых для реализации развития систем коммунальной инфраструктуры Новобессергеневского сельского поселения на период с 2012 до 2014гг. составляет   130080,08 тыс.  руб.;

В перспективе развития в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, предусмотренными Генеральным планом Новобессергеневского сельского поселения, объем финансирования развития системы инженерной инфраструктуры города до 2029г.-  146186,8 тыс.  руб.

Правовое обоснование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новобессергеневское сельское поселение» Неклиновского района.

на период с 2012 до 2014 г.г.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новобессергеневское сельское  поселение» на 2012 - 2014 гг. разработана на основании, Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказа  Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Устава муниципального образования «Новобессергеневское сельское поселение», и в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Новобессергеневское сельское  поселение» Неклиновского района разработанным на период с 2009- 20029 г.г., Паспортом муниципального образования «Новобессергеневское сельское  поселение» Неклиновского муниципального района от 01.01.2012 года, Муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Новобессергеневского сельского поселения на 2010-2014 годы» утверждённой постановлением Администрации Новобессергеневского сельского поселения от 14.10.2011 №34/1.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов  теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии села. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Новобессергеневское сельское поселение» Неклиновского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации (далее по тексту- РФ).

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новобессергеневское сельское поселение» Неклиновского района, является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса села.

Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры села, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Экономический результат - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования «Новобессергеневское сельское поселение» Неклиновского района;

-повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Социальный результат – рациональное использование природных ресурсов;

- создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда сельского поселения, повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры села;

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

–  обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры села;

–  снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

– создание надежной коммунальной инфраструктуры села, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

– оптимизация управления электроснабжением города;

– внедрение энергосберегающих технологий;

–снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

Раздел 1.

Краткая характеристика муниципального образования «Новобессергеневское сельское поселение» Неклиновского района.

Муниципальное образование «Новобессергеневское сельское поселение» в соответствии с Законом Ростовской области от 26 ноября 2004 № 218-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Новобессергеневское сельское поселение» является муниципальным образованием наделенным статусом сельского поселения. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Новобессергеневское сельское поселение», входящего в состав муниципального образования "Неклиновский район".

Муниципальное образование «Новобессергеневское сельское поселение», входит в состав Неклиновского района Ростовской области.

26 ноября 2004 года муниципальное образование Неклиновский район наделено статусом Муниципальный район с административным центром в селе Новобессергеневское.

Общие сведения о Новобессергеневском сельском поселении

Новобессергеневское сельское поселение находится на юго-западе Неклиновского района

Административный центр Новобессергеневского сельского поселения Неклиновского  района Ростовской области – село Новобессергеневка.

В состав территории сельского поселения входят следующие населенные пункты: с. Петрушино, с. Новобессергеневка, пос. Комаровка, пос. Дмитриадовка, х. Новозолотовка, с. Александрова Коса, х. Дарагановка, с. Никольское, х. Герасимовка, х. Софиевка, х. Седых.

В  Новобессергеневском сельском поселении функционируют:  клубы, школы, д/сады, магазины, кафе, амбулатория, дома отдыха, ДОЦ, базы отдыха    и ФАПы.

Расстояние от с. Новобессергеневское до районного центра с. Покровское-  45 км; до г. Таганрога – 7 км.

Историческая справка

В состав Новобессергеневского сельского поселения входят 11 населенных пунктов: с. Петрушино, с. Новобессергеневка, п. Комаровка, п. Дмитриадовка, х. Новозолотовка, с. Александрова Коса, х. Дарагановка, х. Герасимовка, с. Никольское, х. Софиевка, х. Седых.

Новобессергеневское сельское поселение располагается на юго-западе Неклиновского района, Ростовской области, по северу граничит с Миусским лиманом, по востоку граничит с  городом Таганрогом, по югу граничит с таганрогским заливом, по западу – с Поляковским сельским поселением.

На территории Новобессергеневского сельского поселения газифицированы все одиннадцать населенных пунктов. Некоторые населенные пункты частично имеют централизованную систему водоснабжения (с. Петрушино, х. Дарагановка, х. Герасимовка, х. Новозолотовка), для остальных доступность питьевой воды определяется частными колодцами и скважинами. Внутрипоселковые дороги более 65 % имеют асфальтовое покрытие. Организован вывоз бытовых отходов Таганрогским МУП «Спецавтохозяйство».

В с. Новобессергеневка расположены: детский сад «Солнышко», общеобразовательная средняя школа. В с. Никольское также имеется общеобразовательная средняя школа. В с. Петрушино планируется восстановление детского садика «Рыбка».

Трудоспособное население Новобессергеневского сельского поселения составляет: 2334 чел.

Почти все население Новобессергеневского сельского поселения активно занимается выращиванием овощей на своих земельных участках. Количество выращенных овощей достигает 10000 тонн за сезон. Интересы населения часто подавляются слабым спросом и низкой ценой за выращенные овощи, которые по качеству намного превосходят привозные из Турции и Китая.

Населенные пункты

Населенными пунктами Новобессергеневского сельского поселения являются село Новобессергеневка, село Петрушино, поселок Комаровка, хутор Новозолотовка, село Александрова Коса, пос. Дмитриадовка, хутор Дарагановка, село Никольское, хутор Софиевка, хутор Седых, хутор Герасимовка. Районный центр Новобессергеневского сельского поселения – село  Новобессергеневка расположено в 7 км.   от г. Таганрога, на   берегу Таганрогского залива  Территория села вытянута вдоль берега Таганрогского залива    примерно на 6.5 км, следуя изгибам береговой линии.

Особенности рельефа предопределили планировочную структуру населенного пункта.

1. Основу планировочного каркаса Новобессергеневского сельского поселения составляют сложившиеся градостроительные оси, сформированные в направлении     Таганрогского залива и вдоль реки Миусс, главная поселковая улица Ленина автомобильная дорога «Таганрог- Беглица». Общественный центр поселения расположен на   ул. Ленина.    Основная часть жилой застройки расположена вдоль побережья Таганрогского залива и вдоль реки Миусс.

2. Жилая  застройка представлена преимущественно одноэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, составляющими 95.9 % жилого фонда села.

Зеленые насаждения общего пользования присутствуют в незначительном количестве в общественном центре.

Зеленые насаждения ограниченного пользования – на участках общественных зданий – детских садов, школ и т. д.

Кроме этого зеленые насаждения в населенном пункте  представлены фруктовыми садами на приусадебных участках,   и защитными полосами вдоль сельхоз угодий.

3. Из зданий общественного назначения в Новобессергеневском сельском поселении имеются следующие: детский сад «Солнышко» на 110 места; детский сад «Светлячок» на 70 места;  две сельских  библиотеки; 4 дома культура; одна общеобразовательная средняя школа на 536 учащихся, одна амбулатория, четыре ФАПа, центр социального обслуживания пожилых людей.  Кроме этого, имеются административные здания, предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания и др.

4. Промышленные зоны

Отдельные мелкие предприятия расположены в центральной части поселения.   Санитарно-защитные зоны до жилой застройки, практически, отсутствуют.

5. Инженерное обеспечение.

Большая часть улиц в поселении имеет твердое покрытие проезжих частей и тротуаров, при этом значительная часть продолжает иметь неудовлетворительное благоустройство.

Система инженерного обеспечения не достаточно развита,  отсутствует централизованная канализация. Централизованный водопровод  требует капитального ремонта и прокладки новых сетей.

Новобессергеневское сельское поселение имеет частично централизованную систему водоснабжения, в основном население пользуется индувидуальными скважинами и колодцами. Основные расходы воды – хозяйственно-питьевые нужды населения, поливка зеленых насаждений, водопой домашнего скота и птицы.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 110/35/10 кВ, расположенной вдоль трассы Таганрог-Мариуполь. На территории Новобессергеневского сельского поселения расположены 37 трансформаторные подстанции  10/0,4 кВ, обеспечивающие электроснабжение жилой, обществ6нной и производственной застройки, а также уличное освещение.

Теплоснабжение – частично от локальных котельных на газовом и твердом топливе, в основном – от АОГВ.

Газоснабжением охвачен практически все сельское поселение.

Новобессергеневское сельское поселение  телефонизировано и радиофицировано.

Выводы:

- Функциональная схема села сложилась удачно и предыдущий генеральный план реализован практически полностью, однако исчерпал свои возможности, что привело к необходимости разработки генерального плана с новыми территориями для дальнейшего развития поселения.

- Территории для нового строительства определены в соответствии со «Схемой территориального развития юго-западного района Ростовской области» и экономическим прогнозом на расчетный срок.

- Комплексная оценка территории показала, что, для дальнейшего роста населенного пункта  необходимы новые участки.

- Культурно-бытовое обслуживание достаточно развито, однако при дальнейшем территориальном росте населенного пункта необходима организация подцентров обслуживания в новых районах.

6.  По результатам обследования промышленных зон установлено, что территории всех сельхозпредприятий используются крайне неэффективно, имеется значительное количество пустырей, поэтому целесообразно уплотнение промышленных зон, поиск возможности их использования для формируемых участков предприятий малого бизнеса.

Население и демографический потенциал

Динамика численности населения и его возрастная структура по праву считаются важнейшими социально-экономическими показателями. Именно они характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития поселения. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения.

Численность постоянного населения Новобессергеневского сельского поселения на 01.01.2012 года составила 9670 человек

Сложившийся естественный прирост и миграция

в границах Новобессергеневского сельского поселения

Таблица  № 1

| Наименование показателя | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | В среднем за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на 1.01 | 9134 | 9254 | 9605 | 9587 | 9670 | 9450 |
| Родилось «+» | 83 | 74 | 63 | 101 | 109 | 86 |
| Умерло «-» | 86 | 77 | 112 | 129 | 124 | 105 |
| Естественный прирост («+», «-») | -3 | -3 | -49 | -28 | -15 | -19 |
| Прибыло «+» | 164 | 426 | 124 | 201 | 117 | 206 |
| Убыло «-» | 41 | 72 | 93 | 90 | 69 | 73 |
| Приток (отток) «+», «-» | +123 | +354 | +31 | +111 | +48 | +133 |
| Численность населения на конец года | 9254 | 9605 | 9587 | 9670 | 9703 | 9564 |

Общие тенденции сложившейся демографической ситуации характеризующейся спадом рождаемости и увеличением смертности, привели к резкому падению естественного прироста и к депопуляции населения (уровень смертности превысил уровень рождаемости).

Возрастной состав и структура населения

Новобессергеневского сельского поселения

Таблица  № 2

| № | Возрастные группы | Численность населения, чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая численность | 9703 | 100 |
| 2. | Дети: от 0 до 7 лет | 918 | 9,5 |
|  | от 7 до 15 лет. | 1704 | 17,5 |
| 3. | Трудоспособное население (в том числе от 16 до 18 лет) | 4956 | 51 |
| 4. | Население старше трудоспособного возраста | 2125 | 22 |

Миграционные процессы за последние 5 лет отразились на структуре населения, в связи с чем трудоспособное население в настоящее время составляет 51 % от общей численности населения Новобессергеневского сельского поселения.

Надо отметить, что в поселении, как и во всём районе существует так называемая «скрытая занятость». Оценить количество работников работающих без оформления трудовых отношений с работодателем достаточно сложно. Тем не менее, теневой рынок трудовых ресурсов объективно существует в отраслях торговли и обслуживания, строительстве, сельском хозяйстве. Наличие теневого рынка трудовых ресурсов негативно сказывается на социально-экономическом развитии района и является одной из основных проблем, требующих решения в ближайшее время.

По данным сельской администрации из общей численности трудоспособного населения (4956 человек) занято в производстве и обслуживании 2293 человек        (46,2 %).

Существующая структура занятости населения

Новобессергеневского сельского поселения

Таблица  № 3

| № п/п | Показатели | Численность чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трудовые ресурсы, из них занято: | 4956 | 100,0 |
|  | в сельском хозяйстве; | 346 | 7 |
|  | в промышленности; | 483 | 9,7 |
|  | в строительстве; | 53 | 1 |
|  | предприятия торговли, общественного питания, сбыта и заготовки; | 116 | 2,4 |
|  | здравоохранение; | 43 | 0,8 |
|  | образование; | 124 | 2,6 |
|  | культурно-бытовое обслуживание | 48 | 0,9 |
|  | административные и финансовые учреждения; | 45 | 0,9 |
|  | прочие предприятия. | 1035 | 20,9 |
|  | ИТОГО: занятых трудовой деятельностью | 2293 | 46,2 |
| 2. | Не занятые трудовой деятельностью | 2663 | 53,8 |

Динамика социально-экономических показателей Новобессергеневского сельского поселения до 2014 года.

Промышленность Неклиновского района представлена в основном перерабатывающими предприятиями, производящими пищевые продукты, так как основной отраслью производства района составляет сельское хозяйство и животноводство, что дает возможность развивать перерабатывающую промышленность, обеспечивая ее местными ресурсами. При этом, Новобессергеневское сельское поселение имеет ряд других преимуществ. Близость таких городов, как Ростов-на-Дону и Таганрог, железной дороги и автомобильных трасс областного и федерального значения позволяет более интенсивно развиваться перерабатывающей промышленности, производить строительные материалы, расширять рынки сбыта производимой продукции.

Ниже приводится список промышленных предприятий, располагающихся на территории Новобессергеневского сельского поселения.

Таблица  №  4

| № п/п | Полное наименование предприятия | Форма собственности, владелец предприятия | Основные виды продукции в натуральном выражении | Среднесписочная численность работников, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рыбцех ОАО «Заря» | частная | переработка рыбной продукциии | 45 |
| 2. | Колбасный цех «Парус» | частная | Производство колбасных изделий и полуфабрикатов | 20 |
| 3. | Маслоцех | частная | Переработка зерновых культур | 3 |
| 4. | ОАО «Бизнесагро» | частная | Переработка зерна подсолнечника | 10 |
| 5. | СПК колхоз «Приазовье» | муниципальная | Производство и реализация сельхозпродукции | 292 |
| 6. | ООО «Связь» | муниципальная | Услуги связи | 15 |
| 7. | ИП Куличков | частная | Переработка молочной продукции | 7 |
|  | ИТОГО: | х | 392 |

Согласно условному балансу, производство подсолнечника в поселении превышает необходимый для местных потребителей уровень в 4,5 раза, зерна в 7 раз,   овощей в 1,2 раза. Поэтому столь динамичное развитие АПК во многом происходит благодаря развитому малому предпринимательству, т.к. большая часть производимой продукции приходится на многочисленные и равномерно распределенные частные   цеха по производству подсолнечного масла, обработке зерна, молока, мяса, рыбы.

Среди предприятий по производству пищевой продукции также выделяется вновь введенное предприятие Колбасный цех «Парус», занимающееся производством колбасных изделий (включая полуфабрикаты).

Численность работников, занятых на промышленных предприятиях поселения, составляет 483 человек.

Производство важнейших видов промышленной продукции

Неклиновского района в натуральном выражении

Таблица №5

| Перечень видов продукции | Ед. измерения | 2006 год | 2005 год | Прирост, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство пищевых продуктов |  |  |  |  |
| - Мясо, включая субпродукты первой категории | тыс.тн | 1,4 | 1 | 140,0 |
| - Колбасные изделия | тн | 337 | 242 | 139,3 |
| - Масло животное | тн | 60 | 58 | 103,4 |
| - Сыры жирные (включая брынзу) | тн | 62,3 | 11,9 | 523,5 |
| - Масла растительные | тыс.тн | 3,0 | 1,9 | 157,9 |
| - Рыба охлажденная | тыс.тн | 1 591 | 1 827 | 87,1 |
| - Филе мороженное | тн | 1 707 | 1 904 | 89,7 |
| - Рыба сушено-вяленая | тн | 89 | 57 | 156,1 |
| - Мука | тн | 4979 | 3161 | 157,5 |
| - Крупа | тн | 189 | 62 | 304,8 |
| - Комбикорма | тн | 1085 | 909 | 119,4 |
| - Хлеб и хлебобулочные изделия | тн | 5528 | 3890 | 142,1 |
| - Кондитерские изделия | тн | 80,8 | 75,1 | 107,6 |
| Текстильное и швейное производство |  |  |  |  |
| - Наплечные и нарукавные знаки | шт. | 403 | - | - |
| Деревообрабатывающее производство |  |  |  |  |
| - Блоки оконные | тыс.м2 | 2,85 | - | - |
| - Блоки дверные | тыс.м2. | 9,01 | - | - |
| Целлюлозно-бумажное производство |  |  |  |  |
| - Газеты | млн.шт. | 1,5 | 1,4 | 107,1 |
| Химическое производство |  |  |  |  |
| - Лакокрасочные материалы | тн | 40 | 38 | 105,3 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
| - Кирпич строительный | млн.шт.усл. | 4 160 | 3 506 | 118,7 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
| - Теплоэнергия отпущенная - всего | тыс. Гкал | 10,1 | 9,2 | 109,8 |

Сельское хозяйство

Природно-климатические условия территории Неклиновского района благоприятны для развития сельского хозяйства и характеризуются достаточной продолжительностью и теплообеспеченностью периода вегетации. Район входит Приазовскую природно-экономическую зону специализации сельского хозяйства области, характеризующуюся сочетанием интенсивного земледелия с развитым животноводством.

В сельском хозяйстве Новобессергеневского сельского поселения сформировались следующие группы товаропроизводителей по отчету (на 01.01.2011 г.):

Таблица №6

|  | К-во, шт. | Общая площ., га | в том числе, га | Посевная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пашни | из нее орошаемой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сельхозпредприятия | 2 | 3391 | 2508 | - | 2508 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 2 | 677 | 677 | - | 677,0 |
| Личные подсобные хозяйства | 3578 | 68,3 | 68,3 | - | 68,3 |
| ИТОГО: | 3582 | 4136,3 | 3253,3 | - | 3253,3 |

Из общего числе товаропроизводителей наиболее крупным является сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Приазовье» с общей площадью землепользования 3100 га (41,5 % к общей площади землепользования), в том числе:

пашни – 2508 га,

многолетних насаждений – 16 га,

прочих -883 га.

Также на территории поселения осуществляют свою деятельность 2 крестьянских (фермерских) хозяйства с общей площадью землепользования 677 га:

- ИП Куличков (  161 га),

- ИП Наполов ( 516 га),

Показатели сельского хозяйства по категориям хозяйств Новобессергеневского сельского поселения представлены в таб.7.

Основные показатели сельского хозяйства

Новобессергеневского сельского поселения на 01.01.2011г. (по категориям)

Таблица №7

| Показатели | Все категории хозяйств | Сельхоз- пред- приятия | Фермеры | Личный сектор (приусадебные земли, сады, огороды), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единица измерения | Сущ. положение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Посевная площадь |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | га. | 2956 | 2210,7 | 677 | 68,3 |
| Зерновые и зернобобовые | га. | 2204 | 1927 | 277 | - |
| Технические культуры, | га. | - | - | - | - |
| в т.ч.: подсолнечник | га. | 736 | 336 | 400 | - |
| сахарная свёкла | га. | - | - | - | - |
| -Картофель | га. | - | - | - | 35,8 |
| -Овощи | га. | - | - | - | 32,5 |
| -Бахчевые | га. | - | - | - | - |
| -Кормовые культуры | га. | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения | га. | 16 | 7 | - | - |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот, | гол. | 497 | - | 158 | 339 |
| в т.ч.: коровы, | гол. | 187 | - | 86 | 101 |
| овцы и козы, | гол. | 240 | - | - | 240 |
| птица (в т.ч. куры-несушки), | гол. | 16000 (12 580) | - | - | 16000 (12 580) |
| лошади, | гол. | - | - | - | - |
| пчёлы, | семей | - | - | - | - |
| свиньи. | гол. | 380 | - | 20 | 360 |
| Валовое производство: |  |  |  |  |  |
| зерно (в весе после доработки); | тонн | 881,6 | 770,8 | 110,8 | - |
| картофель; | тонн | 34,3 | - | - | 34,3 |
| овощи; | тонн | 53,2 | - | - | 53,2 |
| сахарная свёкла; | тонн | - | - | - | - |
| молоко; | тонн | 1491 | - | 474 | 1017 |
| мясо (жив. вес / уб. вес); | тонн | 68/47,6 | - | 3 | 65 |
| мёд; | тонн | - | - | - | - |
| - яйца; | тыс.шт. | 3145 | - | - | 3145 |
| - фрукты, виноград и др.; | тонн | - | - | - | - |
| - подсолнечник | тонн | 1840 | 840 | 1000 | - |

По степени сельскохозяйственной освоенности территория поселения является хорошо освоенной. Под сельскохозяйственными угодьями всех видов занято    2956 га.

Климатические условия поселения особо благоприятны для возделывания зерновых, технических и кормовых культур, картофеля, овощей культур.  Одной из приоритетных товарных культур в хозяйствах поселения является подсолнечник.

Динамика урожайности сельскохозяйственных культур

в хозяйствах всех категорий , ц/га.

Таблица №8

| №№ п/п | Наименование культур | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1997 г. | 2000 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Зерновые и зернобобовые (после доработки) | 21,4 | 20,3 | 30,8 | 17,0 | 38,1 | 35,6 |
| 2 | Семена подсолнечника (в весе после доработки) тыс.тонн | 12,7 | 14,2 | 15,8 | 18,4 | 17,7 | 19,8 |
| 3 | Овощи | 107,8 | 108,0 | 120,9 | 140,3 | 111,8 | 99,3 |
| 4 | Картофель | 64,9 | 57,0 | 28,7 | 23,4 | 25,4 | 85,4 |
| 5 | Плодово-ягодные культуры | 22,0 | 17,4 | 10,5 | 43,3 | 41,6 | 71,5 |

Основными направлениями животноводства являются молочное скотоводство, птицеводство, свиноводство.

Структура производства основных видов продукции по категориям

хозяйств (% от хозяйств всех категорий) сельского поселения

Таблица  № 9

| Наименование | Сельхозпредприятия | Крестьянские (фермерские) хозяйства | ЛПХ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зерно | 88 | 12 | - |
| Картофель | - | 4 | 96 |
| Овощи | 11 | 10 | 79 |
| Молоко | 50 | 2 | 48 |
| Мясо | 43 | 8 | 49 |
| Яйца | - | 2 | 98 |
| Фрукты | 9 | - | 91 |
| Подсолнечник | 92 | 8 | - |

Валовое производство с/х продукции во всех категориях хозяйств

Новобессергеневского сельского поселения

Таблица  № 10

|  | Един. измер. | Валовое производство | Производство продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 га с/х угодий (2956 га) | на душу населения (9703 ч.) | Примечание |
|  |  |  |  | физиологич. норма потребления | фактич. производство |  |
| Зерно | т | 881,6 | 1,06 | 0,117 | 0,826 | товарная продукция |
| Картофель | т | 34,3 | 0,35 | 0,117 | 0,270 | - “ - |
| Овощи | т | 53,2 | 0,18 | 0,076 | 0,139 | - “ - |
| Молоко | т | 1491 | 0,08 | 0,390 | 0,064 | собств. потребление |
| Мясо (уб. в.) | т | 47,6 | 0,01 | 0,078 | 0,012 | - “ - |
| Яйца | тыс.шт. | 3145 | 0,31 | 0,290 | 0,24 | - “ - |
| Подсолнечник | т | 1840 | 0,22 | 0,038 | 1,17 | - “ - |

Уровень производства с/х продукции в настоящее время удовлетворяет потребность населения в таких продуктах питания, как: зерно, картофель, овощи, фрукты и подсолнечник – на 100%, яйца – на 83 %, мясо – на 15%, молоко – на 16 %.

Инженерная инфраструктура

Территория сельского поселения достаточно насыщена инженерными коммуникациями, носящими, как транзитный характер, так и обеспечивающими населенные пункты и производственные и промышленные зоны Неклиновского района, и Новобессергеневского сельского поселения, в частности.

Данная ситуация дает возможность сделать вывод о потенциальной возможности задействовать часть имеющихся мощностей для обеспечения перспективных нагрузок по электро- и газоснабжению.

Из общего числа жителей   Новобессергеневского сельского поселения часть обеспеченных централизованным водоснабжением используют водонагреватели на газовом топливе, а также часть используют водозаборные колонки. Большенство жителей пользуются придомовыми колодцами.

При этом данную систему водоснабжения нельзя охарактеризовать как источник перспективного водоснабжения для Новобессергеневского сельского поселения и на перспективу предусматривается использование группового водозабора.

Существующее положение по водоотведению характеризуется как неудовлетворительное: централизованная система канализования хозяйственно-бытовых стоков практически отсутствует, т. к. существующие очистные сооружения очищают локальные объекты. Система водоотведения  ливневых стоков отсутствует.

В перспективе целесообразно развивать сеть локальных очистных сооружений.

В настоящее время санитарная очистка территорий всех населённых пунктов осуществляется сбором твёрдого мусора и вывозом его на полигон ТБО г. Таганрога. Имеет место использование стихийных свалок.

На перспективу необходимо строительство нового полигона твердых бытовых отходов, единого для всех сельских поселений Неклиновского района.

Электроснабжение потребителей Новобессергеневского сельского поселения осуществляется от сетей бывшего ОАО РАОЕС.

Потребители сельского поселения запитываются от электроподстанций 10/0,4 кВ, расположенных по территории Новобессергеневского сельского поселения, которые в свою очередь запитаны отходящими ЛЭП 10 кВ от электроподстанции 110/35/10 кВ, расположенной вдоль трассы Таганрог- Беглица.

На территории населенного пункта имеются сети наружного освещения.

Теплоснабжение потребителей Новобессергеневского сельского поселения децентрализованное. На территории жилых, общественных и производственных зон

имеется несколько локальных котельных на газовом и твёрдом топливе. Основная масса потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом топливе.

На перспективу планируется переход на газовое топливо, реконструкция существующих тепловых сетей и котельных.

Газифицированы практически все жилые и общественные объекты населённого пункта, а также ряд промышленных предприятий. Намечается газифицировать жилую застройку во вновь застраиваемых частях населённых пунктов.

Газоснабжение поселения осуществляется от газопроводов высокого давления ОАО «Мострансгаз», посредством межпоселковых сетей. ГРП расположены по всей территории Новобессергеневского сельского поселения.

Намечено дальнейшее развитие сети газопроводов среднего давления от ГРП.

На территории Неклиновского района действуют следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь, сотовая подвижная связь, почтовая связь. Охват населения телевизионным и радиовещанием составляет порядка 90%. Услуги сотовой подвижной радиотелефонной связи представляют 5 операторов. Число абонентов операторов СПС постоянно растет.

Растет также число абонентов стационарной сети, ведется модернизация сетей с переходом на цифровизацию.

В перспективе имеется возможность 100% охвата населения и предприятий всеми видами телекоммуникационных услуг.

Схема Новобессергеневского сельского поселения.

Раздел 2.

Основные решения по развития планировочной структуры

## Планировочное развитие территории поселения.

Развитие Новобессергеневского сельского поселения определено  в соответствии с мероприятиями, намеченными «Схемой территориального планирования Юго-Западного района Ростовской области (Ростовской агломерации). Неклиновский район». В соответствии с данной документацией, главная идея – создание условий устойчивого развития территории района,  с обеспечением рационального использования его территории с учетом интересов населения района и развития городских округов «г. Ростов-на-Дону» и «г. Таганрог». Задача территориального планирования – обеспечение сбалансированного развития территорий. Это позволит избежать деградации территорий, превращения участков, прилегающих к крупным городам в безликую урбанизированную среду обитания населения примыкающих к метрономии районов.

Главная  экономическая идея проекта Юго-Западного района – обеспечение поляризованного развития территории, основанное на долгосрочных  конкурсных преимуществах отдельных территорий, выделенных в проекте как приоритетных для промышленного и жилищного строительства, объектов АПК, объектов туристско-рекреационной деятельности, освоения месторождений полезных ископаемых и т. п.

Одной из территорий района, предлагаемых настоящим генеральным планом к развитию в качестве приоритетного как туристско-рекреационная, является территория Новобессергеневского сельского поселения, при этом все составляющие структурные элементы складывающейся системы расселения объединены или объединяются транспортными, производственными, трудовыми, рекреационными и информационными связями.

Генеральным планом территории Новобессергеневского сельского поселения даны  перспективные направления развития его населенных пунктов, определены пути формирования рекреационной инфраструктуры площадки жилого, общественного и производственного строительства, разработаны предложения по формированию транспортной системы, организации естественной экологической системы поселения, совершенствование  инженерно-технической инфраструктуры.

Территория Новобессергеневского сельского поселения, согласно генеральному плану, сохраняется в сложившихся границах, площадью 7500 га.

Местоположение территории поселения нашло отражение в формировании его перспективной планировочной структуры, увязанной со структурой всего Неклиновского района.

Перспективное развитие территории поселения определяет и интенсивное развитие транспортной и инженерно-технической инфраструктур, а также ориентирует в выборе площадок нового жилого строительства.

Генеральный план сельского поселения выполнен с учетом сложившейся территориальной организации Неклиновского района, его планировочной структуры, функционального зонирования, а также с учетом его географического,  геополитического положения, природных условий, сложившейся инфраструктуры.

На планировочную структуру поселения, формируемую генеральным планом, оказало влияние:

-  сложившейся градостроительной ситуации;

-  согласно     «Схеме территориального планирования Юго-Западного внутриобластного района Ростовской области», разработанной разработанная ФГУП «РосНИПИУрбанистики», г. Санкт-Петербург, 2008 г.

-  прогнозируемого роста численности населения Новобессергеневского сельского поселения (С 9670 чел до 13200 чел. - см. п.4.4) и обусловленной этим необходимости увеличения территорий населенных пунктов;

-   намечаемая реконструкция автодороги федерального значения М-23 «г. Ростов-на-Дону – г. Таганрог» (до границы с Украиной) с доведением ее параметров до категории I Б;

-  подготовки формирования инвестиционных площадок.

Основной принцип, заложенный «Схемой территориального планирования Юго-Западного района Ростовской области (Ростовской агломерации). Неклиновский район», выполненной РосНИПИУрбанистики (г. Санкт-Петербург) – это переход к полицентрической планировочной структуре, дающей возможность активного развития центров муниципальных образований, а также – использование всех преимуществ  своего положения в складывающейся планировочной структуре Ростовской агломерации.

Новым вектором активного градостроительного развития поселения будет служить оси с направлением вдоль Таганрогского залива и Миусского лимана, усиленные другими планировочными осями, направленными на связь со сложившейся жилой застройкой. Предусмотрено развитие  "расселенческой системы Миусского лимана " ( х.Герасимовка, х.Дарагановка, с.Никольское, х.Седых, х.Софиевка) и  "расселенческой системы Таганрогского залива" ( с.Новобессергеневка, с.Александровская Коса, п. Дмитриадовка, п. Комаровка, х. Новозолотовка, с. Петрушино). Предполагается развитие этих линейных систем и придания им характера «глубинного развития» в южном и северном направлениях - для жилой застройки и производственно-логистической зоны, а вдоль природных осей – развитие рекреационной зоны.

Увеличение территорий населенных пунктов на 359,33 предусматривается за счет включения земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения - пастбищных земель, пахотных земель с невысокой кадастровой стоимостью, прилегающих к сложившейся застройке населенных пунктов, а также за счет включения участков существующих производственных предприятий в их границы. На этих территориях предусмотрено градостроительное планирование селитебных и производственных зон, формирование рекреационных зон поселения, размещение новых инвестиционных площадок. Эти решения, наряду с реконструкцией транспортных связей, укрепят определенную градостроительную самодостаточность каждого из населенных пунктов .

Обоснование необходимости увеличения территории по каждому населенному пункту приведено в разделе 6.«Генеральные планы населенных пунктов», п. 6.1.1. и 6.2.1.

Формирование рекреационной зоны определено вдоль берегов Таганрогского залива и Миусского Лимана, с организацией очистки акватории, берегоукрепления, интенсивного озеленения и обеспечения возможности строительства баз отдыха.

Территориальное развитие всего поселения и населенных пунктов не нарушит прав собственников земельных участков.

## Функциональное зонирование территории.

Зонирование территории сельского поселения является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе генерального плана сельского поселения зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную  и градостроительную  специфику  поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, инвестиционные предложения и характер собственности участков, а также данные земельного кадастра. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного Кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

В состав ограничений на использование территории входят: санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных и складских предприятий, охранные полосы магистральных инженерных сетей (газопроводов, ЛЭП, водоводов и др.); зоны санитарной охраны; особо охраняемые природные территории, зоны охраны памятников истории и культуры; водоохранные зоны и прибрежные полосы Миусского лимана и Таганрогского залива; придорожные полосы автотрасс М-23, Р 61- 221. Вышеуказанные зоны установлены, как для существующих градостроительных элементов, так и для проектируемых.

Проектом выделены следующие территориально-функциональные зоны в границах поселения:

- жилые - с малоэтажной и индивидуальной застройкой с приусадебными участками, с застройкой на расчетный срок;

- общественные - включающие участки объектов социального и культурно-бытового обслуживания: детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения, спортивных комплексов и сооружений, административных, культурно-зрелищных, торговых и других объектов;

- рекреационные – включающие территории размещения объектов отдыха и туризма, а также общепоселковые скверы, бульвары, лесопарковое озеленение;

- перспективного развития селитебной зоны (за расчётный срок);

- садоводческих товариществ;

- производственные – включающие территории промышленных, коммунально-складских предприятий и сельскохозяйственных производств;

- земель сельскохозяйственного и рыбоводческого назначения (пашня, выпасы и пр.) различных форм собственности;

- зелёных насаждений специального назначения, включающих санитарно-защитные зоны, шумо- и ветрозащитные лесополосы, озеленение балок и прибрежных полос рек и прудов;

- инженерной и транспортной инфраструктуры - линейных сооружений и отдельных объектов;

- прочих объектов - кладбищ, скотомогильника и т. п.

Генеральным планом, помимо территориальных зон, установлены зоны ограничений на использование территорий, в состав которых включены следующие:

- водоохранная зона Таганрогского залива и Миусского лимана;

- зоны санитарной охраны, устанавливаемые в целях защиты санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и транспортных объектов, устанавливающие специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности;

- коридоры инженерных коммуникаций, установленные в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения.

## Планировочное развитие территорий населённых пунктов

Согласно генеральному плану часть населенных пунктов поселения получает территориальное и экономическое развитие. С целью устойчивого развития поселения, необходимо продолжить формирование двух линейных планировочных структур вдоль береговой линии: "расселенческая система Миусского лимана" и "расселенческая система Таганрогского залива».

Расселенческая система Таганрогского залива (с.Новобессергеневка, с.Александровская Коса, п. Дмитриадовка, п. Комаровка, х. Новозолотовка, с. Петрушино)

Значительное развитие получит село Новобессергеневка – административный центр Новобессергеневского сельского поселения, расположенное в центральной части поселения, южнее автодороги федерального значения М-23 «г. Ростов-на-Дону – г. Таганрог» ( до границы с Украиной). Схемой генерального плана населенного пункта предусмотрено территориальное расширение его селитебной, производственной и рекреационной зон. Село структурно будет увязано с другим населенными пунктами поселения – с.Александровская Коса, п. Дмитриадовка, п. Комаровка, х. Новозолотовка, с. Петрушино и развиваемой рекреационной зоной вдоль Таганрогского залива.

Для развития селитебных территорий генеральным планом определено северное направление в продолжении существующей структуры застройки. Новые территории, частично, предусматриваются к комплексному развитию, т. е. наряду со строительством малоэтажной усадебной жилой застройки одновременное строительство объектов культурно-бытового обслуживания – детского сада, школы, торговых комплексов и т. п. Перспективные жилые территории предназначаются для выделения участков строительства, как для индивидуальных застройщиков, так и для организаций девелоперского типа.

Существующее с/х предприятие  включается в черту села и предполагается к реконструкции под колбасный цех.

Предложено сформировать рекреационный кластер Таганрогского залива, путем освоения пойменной террасы под рекреационную зону с организацией кемпинга, размещением теннисных кортов, гольф-клуба и пр., а также реконструкцией существующих детских лагерей отдыха. .Предложена инженерная подготовка пойменной террасы залива с укреплением склонов надпойменной террасы и организацией системы смотровых площадок. Эти мероприятия помогут создать благоприятный инвестиционный климат для развития рекреации и инфраструктуры населенных пунктов.

Сложившаяся застройка подлежит реконструкции с упорядочением границ кварталов жилой застройки, территорий общественных зданий, участков производственного назначения, расположенных в селитебной зоне, и улично-дорожной сети.

На расчетный срок генеральным планом предусматривается увеличение территории с. Новобессергеневка, п. Александрова коса и на п. Дмитриадовка 161.1 га. Перспективная численность населения составит 3134 чел.

с.Петрушино, п. Комаровка, х. Новозолотовка  остаются в существующих границах, с предусмотренными мероприятиями по реконструкции прибрежных территорий, благоустройства территорий общего пользования и сети социального обслуживания.

В связи с удачным географическим положением (в т.ч., близкой расположенностью к автомобильной дороге федерального значения) и освоением берега Таганрогского залива, проектом определяется значительное развитие территории расселенческой системы. Так как на расширение территории оказывает влияние ряд планировочных ограничений, в частности, близость шумовой зоны от таганрогского аэропорта и береговой полосы, развитие расселенческой системы определено в северном направлении. Существующие объекты культурно-бытового назначения расположены вдоль ул. Транспортная (является дорогой регионального значения, на перспективу запланирован северный объезд населенных пунктов). На перспективу запланировано  формирование общественного подцентра на проектируемых территориях, включающего в себя школу, детский сад, торговый центр, развлекательный центр, сквер, ФАп и т.д.

Производственные предприятия к размещению не предусматриваются, в связи с доминирующим значением рекреационной зоны.

Площадь территории расселенческой системы составит составит 1100.7 га. Перспективная численность населения - 11730 чел.

Расселенческая система «Миусского лимана» (х.Герасимовка, х.Дарагановка, с.Никольское, х.Седых, х.Софиевка).

Схемой генерального плана расселенческой системы «Миусского лимана» предусмотрено территориальное расширение х.Дарагановка и с.Никольское, их селитебной, производственной и рекреационной зон. Населенные пункты структурно будут увязаны с другими населенными пунктами поселения – х.Герасимовка, х.Седых, х.Софиевка и развиваемой рекреационной зоной вдоль Миусского лимана.

Для развития селитебных территорий генеральным планом определено южное направление в продолжении существующей структуры застройки. Новые территории, частично, предусматриваются к комплексному развитию, т. е. наряду со строительством малоэтажной усадебной жилой застройки одновременное строительство объектов культурно-бытового обслуживания – детского сада, школы, торговых комплексов и т. п. Перспективные жилые территории предназначаются для выделения участков строительства, как для индивидуальных застройщиков, так и для организаций девелоперского типа.

Существующее с/х предприятие  включается в черту населенного пункта и предполагается к реконструкции.

Предложено сформировать рекреационный кластер Миусского лимана, путем реконструкции существующих баз отдыха, и развития новых рекреационных территорий вдоль лимана. Предложена инженерная подготовка пойменной террасы лимана с укреплением склонов надпойменной террасы и организацией системы смотровых площадок. Эти мероприятия помогут создать благоприятный инвестиционный климат для развития рекреации и инфраструктуры населенных пунктов.

Сложившаяся застройка подлежит реконструкции с упорядочением границ кварталов жилой застройки, территорий общественных зданий, участков производственного назначения, расположенных в селитебной зоне, и улично-дорожной сети.

На расчетный срок генеральным планом предусматривается увеличение территории х.Седых, х.Дарагановка и с.Никольское на 82.1 га. Перспективная численность населения составит 396 чел.

х.Герасимовка и х.Софиевка  остаются в существующих границах, с предусмотренными мероприятиями по реконструкции прибрежных территорий, благоустройства территорий общего пользования и сети социального обслуживания.

В связи с удачным географическим положением (в т.ч., близкой расположенностью к автомобильной дороге федерального значения) и освоением берега Миусского лимана, проектом определяется значительное развитие территории расселенческой системы. Так как на расширение территории оказывает влияние ряд планировочных ограничений, в частности, близость Дарагановского карьера и береговой полосы, развитие расселенческой системы определено в южном направлении. Существующие объекты культурно-бытового назначения расположены вдоль ул. Центральная. На перспективу запланировано  формирование общественного подцентра на проектируемых территориях, включающего в себя школу, детский сад, торговый центр, развлекательный центр, сквер, ФАп и т.д.

Производственные предприятия к размещению не предусматриваются, в связи с доминирующим значением рекреационной зоны.

Площадь территории расселенческой системы составит 408.5  га. Перспективная численность населения - 1470 чел.

Общая перспективная численность населения по сельскому поселению составит 13200 чел.

.

Реконструкция и развитие жилых зон

Генеральным планом предусмотрено сохранение с реконструкцией и благоустройством всех существующих жилых кварталов с одновременным упорядочением сложившейся планировочной структуры и определением красных линий кварталов. Эти мероприятия предусмотрены для всей сложившейся жилой зоны в границах поселения.

Планировочные мероприятия по упорядочению границ кварталов в указанных пределах не нарушат прав собственников земельных участков.

Освоение новых площадок, под жилую застройку определено исходя из планируемой численности населения, предусмотренного типа застройки, площади приусадебных участков для малоэтажной индивидуальной застройки.

При этом будет продолжать осуществляться реконструкция сложившейся жилой застройки, выражающейся в сносе ветхого жилья и замены его современным, благоустроенным, а также надстройкой,  достройкой и т. п. существующего.

Развитие общественных зон

Одним из основных показателей качества жизни населения, определяемых решениями генерального плана, является планируемое разнообразие объектов социального и культурно-бытового обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Проектными решениями принят уровень обеспеченности основными видами культурно-бытового обслуживания, соответствующий современным стандартам, приближенным к городским условиям проживания. При этом, организация обслуживания населения принята с учётом специфики расселения на данной территории - взаиморасположения населённых пунктов, приближенность к городским округам «г. Ростов-на-Дону» и «г. Таганрог», а также наличия существующих объектов обслуживания с возможностью их реконструкции.

Для формирования системы обслуживания, которая позволила бы обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных и реалистичных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, проектом принята организация многоступенчатой системы культурно-бытового обслуживания. За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания принята периодичность посещения различных учреждений. Всего выделено 3 ступени:

- 1 ступень - включает в себя учреждения и предприятия повседневного обслуживания, посещаемые населением не реже одного раза в неделю и (или) расположенные в непосредственной близости к местам проживания и работы. К ним относятся: начальная или средняя общеобразовательная школа, детский сад - ясли, досуговое учреждение, магазин товаров повседневного спроса, предприятие бытового обслуживания или его приемный пункт. В перспективе, данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в пределах 15 мин. пешеходной доступности от них. Обслуживание решаться будет в т. ч. с помощью временных облегчённых зданий (павильонов, ларьков). Указанные учреждения предусмотрены к размещению в каждом планировочном районе и населенном пункте;

- 2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц, расположенные в радиусе 1-часовой транспортной или пешеходной доступности. Это такие объекты, как дом культуры (клуб), больница или поликлиника, торговый центр, кафе, специализированные предприятия бытового обслуживания и т. п. Все эти учреждения предусмотрены к размещению в селе Новобессергеневка;

- 3 ступень – учреждения эпизодического пользования, посещаемые населением реже одного раза в месяц, расположены в г. Таганроге, а также в областном центре - г. Ростове-на-Дону. Время транспортной доступности, в данном случае, может составить более 1 часа. Такими объектами являются: специализированные учебные заведения и больницы, крупные торговые центры и многофункциональные комплексы, театры, концертные и выставочные залы, стадионы и т. д.

При оценке возможности реализации принятых решений генеральным планом учтены разработки и внедрения масштабных Национальных проектов в сферах «Образование», «Здравоохранение» и «Культура Дона», а также «Развитие учреждений физической культуры и спорта».

Среди прочих предприятий и учреждений культурно-бытового назначения наиболее массовыми являются торговля, общественное питание, бытовое и большая часть коммунального обслуживания. Государственные нормативы для расчета потребности в этих видах  обслуживания устарели. Поскольку вся сеть является частной или кооперативной, развитие её полностью определяется рыночными законами и будет происходить по принципу сбалансированного спроса и предложения, зависящих от уровня жизни населения и рентабельностью функционирования учреждений

Расчет учреждений и предприятий обслуживания

(согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования

городских округов и поселений Ростовской области»)

Расчетное количество – 9703 чел.

Таблица 11

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 310 | 2 детских сада на 180 мест – сохраняется | 1 на 100 мест соотв., с учетом радиусов обслуживания |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 место | 120 | 1164 | 2 средние школы на 683 уч-ся. |  |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койка | по заданию органов здравоохранения | - | Амбулатория и 4 ФАПа сохраняется | - |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади спортзала га (для плоскостных сооружений) | 75 0,75 | 727 13,2 | 2 (при средних школах) – сохраняется, Поселковый стадион и 6 спортплощадок общей площадью 2,2 га - сохраняется | 400 – при 2 средних школах. 400 – при спортивном комплексе. 1,6 га площадки в жилых 0,7 в рекреационной зоне |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 758 | Дом культуры и клуб с общим кол-вом посещ. – 700 - сохраняется |  |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 70,4 | 5,0 – в 2-х библиотеках с реконструкцией до 10,0 |  |
| 7. | Торговый центр | м2 торг. площади | 300 | 2911 | 2411 в 35 магазинах – сохр. с реконструкцией |  |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 291 | - |  |
| 9. | Предприятия общественного питания | 1 посад место | 40 | 388 | 200 – в существующих предприятиях |  |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 38,8 | 20 |  |
| 11. | Пожарная часть | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 3,88 | - |  |
| 13. | Гостиница | 1 место | 6 | 58 | 32 места |  |
| 14. | Отделение (филиал) банка | раб. место | 0,5 на 1 тыс. жителей | 4,8 | 1 |  |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 1,6 | - |  |

Обслуживание объектами общественного назначения 1 ступени (повседневное обслуживание) и 2 ступени (периодическое обслуживание) будет осуществляться в Новобессергеневском сельском поселении Третья ступень обслуживания (эпизодическая) будет, частично, осуществляться в Новобессергеневском сельском поселении, а также в  г. Таганроге  и областном центре – г. Ростове-на-Дону.

Организация производственных зон

Генеральным планом Новобессергеневского сельского поселения не предлагается формирование производственной зоны, вследствие приоритета  рекреационного направления развития  поселения. Однако предложено реконструировать площадки с/х производства и продолжить разработку Дарагановского карьера.

Проектными решениями предложены следующие основные направления градостроительной реорганизации территорий сложившейся, а также формирования перспективной производственной зоны:

- упорядочение границ существующих предприятий в соответствии с кадастровыми планами их участков, а также с учётом нормативных санитарно-защитных зон;

- размещение на реорганизуемой производственной территории новых предприятий с инновационными технологиями;

- перепрофилирование территорий отдельных предприятий, находящихся в селитебной зоне и являющихся источниками загрязнения;

- комплексное благоустройство территории промзоны, строительство и ремонт автомобильных подъездов, озеленение территорий предприятий и их санитарно-защитных зон;

- выявление участков, пригодных, с градостроительной точки зрения, для размещения производственных предприятий с возможностью их обеспечения хорошей транспортной доступностью и инженерной инфраструктурой.

Перечисленные мероприятия относятся к производственным предприятиям существующих на межселенных территориях, а также в границах населенных пунктов.

Раздел 3.

### Комплексное развитие системы водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов Новобессергеневского сельского поселения осуществляется частично от централизованного водовода и из подземных вод. Основными водопотребителями являются жители населенных пунктов, садоводческие товарищества, сельскохозяйственные комплексы и коммунальные предприятия.

Населенные пункты имеют частично централизованную  систему водоснабжения. Основные расходы воды – хозяйственно–питьевые нужды населения, поливка зеленых насаждений, водопой скота и птицы, производственно-коммунальные нужды предприятий удовлетворяются за счёт отдельных скважин и придомовых колодцев. Качество воды при этом неудовлетворительное, имеется значительный дефицит по общему водопотреблению. Часть жителей не имеют возможности пользоваться централизованным водоснабжением, используя придомовые колодцы.

Генеральным планом предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию системы водоснабжения территории Новобессергеневского сельского поселения:

- строительство водохозяйственных сооружений в каждом из населенных пунктов сельского поселения со строительством водовода от головных сооружений на территории г.Таганрога, в северной его части;

- развитие новых строящихся водопроводных сетей от Ростовских водозаборных сооружений в районе х. Дугино Азовского района вдоль автомагистрали М-23 «г. Ростов-на-Дону – г. Таганрог», до вышеуказанных водохозяйственных сооружений, с последующей разводкой на водохозяйственные сооружения населенных пунктов сельского поселения;

- развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных площадок селитебных и производственных зон населённых пунктов;

- проведения комплекса мероприятий по снижению удельного водопотребления и перехода к рациональному водопотреблению.

Актуальным является вопрос реконструкции сложившейся системы водоснабжения: на 1-ю очередь замены оборудования на водохозяйственных сооружениях, переустройство водопроводной сети и её сооружений, с заменой ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы и строительство подводящих водопроводов от водохозяйственных сооружений, с последующей разводкой к потребителям населённых пунктов, а также улучшения качества очистки и доочистки воды, путём внедрения технологических инноваций, материалов, реагентов.

Магистральный водовод от Ростовских водозаборных сооружений обеспечит всех водопотребителей Новобессергенвского сельского поселения.

Генеральным планом решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений на территориях отдельных населённых пунктов. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом, отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы, целесообразно использовать  в качестве источников воды технического качества. Проектом установлена, также, необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения разработаны генеральным планом в соответствии с Муниципальной программой района и Областной программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также Федеральной целевой программой «Жилище». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания населения, состояния окружающей среды, вывод на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения, ресурсосбережение.

В соответствии со схемой водоснабжения, предложенной «Схемой территориального планирования Юго-Западного района Ростовской области (Ростовская агломерация)», норма суточного  водопотребления принята 250 л на 1 человека на расчетный срок и 200 л на 1 человека – на 1 очередь.

с. Новобессергеневка, с.Александровская Коса, п. Дмитриадовка, п. Комаровка, х. Новозолотовка, с. Петрушино х.Герасимовка, х. Дарагановка, с.Никольское, х.Седых, х.Софиевка

Водопотребление по поселению

Табл. № 12

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека. | л/сут. | 120 | 250 |
| с. Новобессергенвка, с.Александровская Коса, п. Дмитриадовка, п. Комаровка, х. Новозолотовка, с. Петрушино |
| 2.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 1203,6 | 2932,5 |
| 2.2 | Водопотребление на производственные нужды(15% от п.2.1) | - “ - | 180,6 | 440,3 |
| 2.3 | Неучтенные расходы (10% от п.2.1 и 2.2) | - “ - | 138,4 | 337.3 |
| 2.4 | Итого: | м3/сут. | 1522,6 | 3710 |
| х.Герасимовка, х.Дарагановка, с.Никольское, х.Седых, х.Софиевка |
| 3.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 152,4 | 367,5 |
| 3.2 | Неучтенные расходы (10% от п.3.1) | - “ - | 15,2 | 36,7 |
| 3.3 | Итого: | м3/сут. | 167,6 | 404,2 |
| 4. | Водопотребление на производственные нужды предприятий, находящихся за пределами населенных пунктов | м3/сут. | 30 | 70 |
| 5. | Всего: | м3/сут. | 1720.2 | 4184,2 |

Раздел 4.

### Комплексное развитие системы водоотведения.

Существующее положение по водоотведению  характеризуется как неудовлетворительное.

Хозяйственно-бытовые стоки, в основном, отводятся в выгребные ямы или поглощающие колодцы, что снижает качество окружающей среды.

Загрязненные производственные стоки от части предприятий и ферм отводятся в накопители, и на поля фильтрации.

Сточные воды, фильтраты поверхностных вод, значительно загрязняют почву и грунтовые воды, далее поступят в реки и ручьи. Органические вещества, поступающие в водоемы, и подземные воды незащищенных горизонтов содержат нефтепродукты, фенолы, соединения меди, азота и др. значительно превышают ПДК.

Поэтому проектом предусматривается строительство канализационного коллектора с системой КНС и присоединение к Таганрогским очистным сооружениям, проектной мощностью 130 тыс.м3/сут  с реконструкцией и расширением.

. Проектом предусмотрено:

- канализование новой  жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон самотечными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее низких частях населенных пунктов. Далее, прокачка стоков напорными коллекторами на очистные сооружения. Решение о централизованной канализации не исключает возможность применения более локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (установки активации процессов, модульность исполнения и т. д.). Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить по лоткам в близлежащие балки в систему дренирующих каналов с последующим выпуском в Таганрогский залив;

- канализование существующих и проектируемых промышленных  объектов самотёчными и напорными коллекторами в отдельные сборные канализационные насосные станции с последующей перекачкой на те же очистные сооружения;

- общие расходы канализационных стоков по поселению составляет до            3809,5м3/сут.;

- строительство системы ливневой канализации в кварталах жилой застройки запланировано  с устройством открытой и закрытой сети ливнестоков. Организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с   территорий жилых кварталов во всех населенных пунктах на проезжие части улиц. Водоотведение предусматривается вдоль проезжих частей улиц к пониженным частям населенных пунктов и, далее, по укрепленным водоотводным лоткам и закрытым коллекторам. Ливневой сборный коллектор устраивается  вдоль береговой линии Таганрогского залива  и Миусского лимана с последующим отводом в локальные очистные сооружения и, далее, выпуском в Таганрогский залив и Миусский лиман.

- -  в с. Новобессергеневка, с.Александровская Коса, п. Дмитриадовка, п. Комаровка, х. Новозолотовка, с. Петрушино – в пределах водоохраной зоны, в южной, восточной и центральной части системы расселения.  После предварительной очистки организованные водовыпуски предусматриваются в балку, впадающую в Таганрогский залив;

-  в х.Герасимовка, х. Дарагановка, с.Никольское, х.Седых, х.Софиевка

- в пределах водоохраной зоны, в южной, восточной и центральной части системы расселения., после предварительной очистки, контролируемым выпуском в Миусский лиман.

- строительство системы ливневой канализации на участках производственных предприятий, с предварительной очисткой стоков на мини-очистных сооружениях типа «Катрин», с последующим выпуском в проектируемую сеть открытых ливнестоков населённых пунктов, на очистные сооружения ливневых стоков. Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения. Применение таких технологий предусмотрено на всех проектируемых и существующих производственных территориях сельского поселения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей. При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

Водоотведение по поселению

Табл.№13

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Новобессергенвка, с.Александровская Коса, п. Дмитриадовка, п. Комаровка, х. Новозолотовка, с. Петрушино |
| 1. | Водоотведение, всего | м3/сут. | 1384.2 | 3372,8 |
| х. Герасимовка, х. Дарагановка, с.Никольское, х.Седых, х.Софиевка |
| 2. | Водоотведение, всего | м3/сут. | 152,4 | 367,5 |
| 3. | Водоотведение от производственных предприятий, находящихся за пределами населенных пунктов | м3/сут. | 30 | 70 |
| 4. | Всего: | м3/сут. | 1536,4* | 3809,5* |

Примечание: *- с учетом безвозвратных потерь на полив территории и водопой скота и птицы.

Генеральным планом предусматривается устройство централизованной канализации для каждого населенного пункта, с отведением стоков на Таганрогские очистные сооружения, расположенные на территории Новобессергеневского сельского поселения.

Для производственных предприятий, находящихся за пределами населенных пунктов предусмотрены локальные очистные сооружения мощностью  70,0  м.куб./сут.

Таким образом, увеличение   мощности очистных сооружений  составит 3809,5 м3/сут. Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Для утилизации осадков сточных вод предусмотрено их механическое обезвоживание, обеззараживание и вывоз для хранения на специально отведенную площадку с твердым покрытием, предусмотренную на территории, смежной с полигоном ТБО в Поляковском сельском поселении Неклиновского района.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий, где наблюдается высокое стояние грунтовых вод, предусматривается устройство дренажных систем с последующим их подключением к системе ливневой канализации и отводом на очистные сооружения ливневых стоков, после чего возможен их выпуск в  близлежащие балки и водоемы.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

Предлагаются следующие  мероприятия по предотвращению загрязнения подземных вод :

-Запланировано  водоотведение поверхностных вод с  производственных и жилых зон на ливневые очистные сооружения.

-Устройство централизованной канализации и ликвидация водопроницаемых выгребных ям на территории жилой и общественной застройки.

-Организация огражденного первого пояса охраны источника водоснабжения и устройство водоотведения с его территории.

Раздел 5.

### Комплексное развитие системы электроснабжения

Генеральным планом предусмотрено, что электроснабжение потребителей Новобессергеневского сельского поселения будет осуществляться согласно схеме инженерной инфраструктуры, разработанной в составе «Схемы территориального развития Неклиновского района» ФГУП «РосНИПИУрбанистики».

Электроснабжение потребителей Неклиновского района осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и от сетей бывшего ОАО РАОЭС.

На территории Новобессергеневского сельского поселения, расположены электроподстанциы ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» и ПС 110/35/10 кВ «Дарагановская», планируемые к реконструкции, от которых запитываются подстанции 10/0,4 кВ на территории населенных пунктов Новобессергенвского сельского поселения. Эта схема энергоснабжения сохранится и на расчётный срок.

На первую очередь необходимыми мероприятиями являются:

1. Восстановление нормативного ресурса высоковольтных сетей.

2. Замена морально и физически устаревшего оборудования подстанций 10/0,4кВ., а также замена трансформаторов на ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» и ПС 110/35/10 кВ «Дарагановская».

3. Переход к энергосберегающим технологиям.

Данные мероприятия позволят значительно повысить надёжность передачи и качество передаваемой электроэнергии.

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная в населённых пунктах, а так же отдельные производственные объекты на территории сельского поселения.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

Расчет общей электрической нагрузки по  поселению

Табл.№ 14

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I периода | Расчетный срок II периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | по с. Новобессергенвка, с.Александровская Коса, п. Дмитриадовка, п. Комаровка, х. Новозолотовка, с. Петрушино |  |  |  |
| 1.1. | Селитебная территория | кВт | 15045 | 17595 |
| 1.2. | Производственные зоны (15% от п.1.1) | кВт | 2256,75 | 2639,25 |
| 1.3. | ИТОГО: | кВт | 17301,75 | 17234,25 |
| 2. | по х.Герасимовка, х.Дарагановка, с.Никольское, х.Седых, х.Софиевка |  |  |  |
| 2.1. | Селитебная территория | кВт | 1905 | 2205 |
|  |  |  | 285,7 | 330 |
| 2.2. | ИТОГО: | кВт | 2190,7 | 2535 |
| 3. | Производственные объекты за пределами населенных пунктов | кВт | 2256,7 | 2585 |
| - | ВСЕГО: | кВт | 21748,45 | 22354,25 |

Примечание: * - в связи с тем, что перспективный состав производственных зон до конца не определен, нагрузки приняты ориентировочно.

Расчет годового потребления электроэнергии

Таблица №15

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I периода | Расчетный срок II периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | по с. Новобессергенвка, с.Александровская Коса, п. Дмитриадовка, п. Комаровка, х. Новозолотовка, с. Петрушино |  | 900 | 1300 |
| 1.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 9,0 | 15,2 |
| 1.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 1,35 | 2,28 |
| 1.3. | ИТОГО: | - “ - | 10,35 | 17,48 |
| 2. | по по х.Герасимовка, х.Дарагановка, с.Никольское, х.Седых, х.Софиевка |  | 900 | 1300 |
| 2.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 1,14 | 1,9 |
|  |  |  | 0,17 | 0,3 |
| 2.2. | ИТОГО: | - “ - | 1,31 | 2,2 |
| 3. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды предприятий, находящихся за пределами населенных пунктов | млн.кВт.ч/год | 1,35 | 2,6 |
| 4. | ВСЕГО: | млн.кВт.ч/год | 13,01 | 22,28 |

В проектируемых районах предполагается размещение новых трансформаторных подстанций и реконструкция существующих в сложившейся застройке.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Раздел 6.

### Комплексное развитие системы теплоснабжения

Теплоснабжение потребителей в перспективе будет осуществляться от котельных промпредприятий,  от котельных ЖКХ, а также отдельных собственников, которые помимо собственных  технологических нужд будут обеспечивать теплом коммунально-бытовой сектор и жилую застройку. При этом производство тепловой энергии, в основном, должно базироваться на децентрализованных источниках.

Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связываются между собой и рассматриваются как отдельные системы.

Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связываются между собой и рассматриваются как отдельные системы.

Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

-  дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельностоящих локальных блочно-модульных котельных;

- объекты общественного назначения будут обеспечиваться теплом от микрорайонных котельных, либо за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленных зон проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо. Расход газового топлива приведен в разделе 5.9.6.«Газоснабжение».

После завершения программы газификации районов состояние теплоснабжения существенно улучшится.

После перевода на газ мелкие и средние котельные существенно улучшат свои показатели работы и надежность теплоснабжения возрастет, улучшится при этом и качество окружающей среды  в населенных пунктах.

Индивидуальные потребители получат возможность осуществлять теплоснабжение от индивидуальных газовых котлов и нагревателей. Основными направлениями развития теплоснабжения являются:

-строительство небольших блочно-модульных  котельных для зданий общественного назначения и производственных предприятий;

-применение систем индивидуального теплоснабжения в малоэтажной застройке, мелких предприятиях и общественных зданиях.

Раздел 7.

### Комплексное развитие системы газоснабжения

В настоящее время газоснабжение природным газом потребителей осуществляется от ГРС на отводе от магистрального газопровода «Аксай – Чалтырь – Таганрог», расположенной за пределами сельского поселения.

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей схемы газоснабжения Новобессергеневкого сельского поселения с ее реконструкцией и развитием.

Газоснабжение застройки селитебных зон будет осуществляться по действующей схеме: от межпоселкового газопровода высокого давления, проложенного вдоль автомобильной дороги федерального значения М-23 «г. Ростов-на-Дону – г. Таганрог – граница с Украиной»,  далее, через газораспределительную станцию, газопроводами среднего давления будут запитываться отдельно стоящие котельные и микрорайонные ГРПШ.

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода высокого давления к ГГРП с раздельными выходами: газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления;

ГГРП устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и низкого и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельных веток от ГГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа отдельных предприятий. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих площадей.

Расчетное потребление газа по поселению

Таблица № 16

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | I этап расчетного срока | II этап расчетного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Новобессергенвка, с.Александровская Коса, п. Дмитриадовка, п. Комаровка, х. Новозолотовка, с. Петрушино |
| 1.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 15045 | 17595 |
| 1.2. | Потребление газа на производственные нужды (15 % от п. 1.1) | куб.м./час | 2256,75 | 2639,25 |
| 1.3. | ИТОГО: | куб.м./час | 17301,75 | 17234,25 |
| 2. | х.Герасимовка, х.Дарагановка, с.Никольское, х.Седых, х.Софиевка |
| 2.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 1905 | 2205 |
|  |  |  | 285,7 | 330 |
| 2.2. | ИТОГО: | куб.м./час | 2190,7 | 2535 |
| 3. | Потребление газа на производственные нужды предприятий, расположенных за пределами | куб.м./час | 2256,7 | 2585 |
| - | ВСЕГО: | куб.м./час | 21748,45 | 22354,25 |

Общий расход газа по поселению на расчетный срок составит 50,96 млн. куб.м/год,  в  т.ч. 45,1  млн.куб.м/год на коммунально-бытовые нужды.

Расчет газа по поселению на 1 этап расчетного срока составит 49,58 млн. куб.м./год, в т. ч. 38,64 млн. куб.м/год на коммунально-бытовые нужды.

Раздел 8.

### Комплексное развитие системы связи

В настоящее время населению Новобессергеневского сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; почтовая связь, телерадиовещание, радиотелефонная связь.

Обеспечение потребителей района услугами связи и коммуникации намечается от центрального концентратора, размещенного в районном центре. От него будет проложен оптико-волоконный кабель к поселкам района. Кроме услуг связи оптико-волоконная сеть будет обеспечивать также услуги Интернет, кабельного телевидения и работу систем мониторинга и оповещения в рамках всего Неклиновского района. Перспективы развития оптико-волоконной сети и точки присоединения к телекоммуникационной сети Ростовского филиала ОАО «ЮТК»  в Неклиновском районе предполагается в  с. Покровское.

Основным направлением развития сетей фиксированной связи является комбинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутации пакетов. Телефонизация вновь строящихся  районов населенных пунктов будет осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами по передаче данных и видеоинформации.

Главными направлениями развития систем СПС является постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. Системы сотовой подвижной связи в районе развивается ускоренными темпами. Степень проникновения сотовой подвижности составляет почти 70 %. В ближайшие годы следует ожидать дальнейшего интенсивного роста числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB. Реконструкция происходит в рамках уже официально объявленного перехода РФ на цифровое телевидение стандарта DVB к 2015 году. Наземные радиовещательные сети реализуются на базе стандарта DVB-T. Развитие СКТ идет путем перехода к интерактивным многофункциональным гибридным сетям на основе стандарта цифрового телевизионного вещания DVB.В дальнейшем предполагается объединить сети кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. Предусматривается 100% охват всего населения района телевизионным вещанием.

Развития почтовой связи предусмотрено путем технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также улучшения быстроты и качества обслуживания.

При последующих стадиях разработки данного раздела с целью выбора оптимального варианта обеспечения системами связи необходимо проанализировать технические условия, предлагаемые различными службами, обеспечивающими услугами связи в данном районе.

Телефонизация селитебных и производственных зон Новобессергеневскогосельского поселения, существующей и проектируемой застройки предусматривается от АТС, размещенной в с. Новобессергеневска и предусмотренной к реконструкции. Сети абонентского доступа по шкафной системе предусматривается для зданий общественного назначения, усадебной жилой застройке и производственных объектов.

Для прокладки телефонных кабелей от АТС предусматривается строительство сетей телефонной канализации.

Расчетное количество абонентов телефонной связи

Таблица №17

| №№ п/п | Населенный пункт предприятия | Единица измерения | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | по с. Новобессергенвка, с.Александровская Коса, п. Дмитриадовка, п. Комаровка, х. Новозолотовка, с. Петрушино | абонент | 2950 | 3350 |
| 2. | по х.Герасимовка, х.Дарагановка, с.Никольское, х.Седых, х.Софиевка | - “ - | 374 | 450 |
| 3. | Предприятия за пределами населенных пунктов | - “ - | 150 | 200 |
|  | ВСЕГО: | абонент | 3470 | 4000 |

Мощность АТС, таким образом, составит 4000 абонентов.

На перспективу предусмотрено размещение мини-АТС в населенных пунктах.

При последующих стадиях разработки данного раздела с целью выбора оптимального варианта обеспечения системами связи необходимо проанализировать технические условия, предлагаемые различными службами, обеспечивающими услугами связи в данном районе.

Радиофикация жилых, общественных зданий и производственных зданий существующей и проектируемой застройки населенных пунктов предусматривается от поселковой сети радиотрансляции. На вводах в здания предусматривается установка абонентских трансформаторов 240/30 В.

Прокладка кабелей проводного вещания предусматривается в отдельном канале телефонной канализации.

Раздел 9.

Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новобессергеневского сельского поселения»

| № п/п | Мероприятия | Параметры объекта | Сумма финансирования всего ( тыс.руб.): | Источник финансирования | Затраты на проведение работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | План до 2029 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Теплоснабжение всего, в т.ч. |  | 102186,8 | Местный бюджет и внебюджетные средства | - | 1890,0 | 1100,0 | 99186,8 |
| 1.1 | Сети теплоснабжения диаметром 150 мм | 3,5 км. | 99186,8 | Местный бюджет и внебюджетные средства | - | - | - | 99186,8 |
| 1.2 | Строительство котельной для замещения теплоисточника: | 1 шт. | 3000,0 | Областной бюджет Местный бюджет | - - | 1644,0 290,0 | 955,0 145,0 | - |
| 2 | Газоснабжение всего, в том числе: |  | 19000,0 | Областной бюджет | - | - | - | 19000,0 |
| 2.1 | Строительство газопровода высокого и низкого давления (ср.д.125) | 2,51 км 25 км | 4000,0 15000,0 | Областной бюджет | - | - | - | 19000,0 |
| 3. | Водоснабжение всего, в том числе: |  | 49677,05 |  | - | 24553,14 | 25545,14 | 0,0 |
| 3.1. | Строительство новых скважин взамен существующих с пониженным дебитом | 2 шт. | 890,28 | Инвестиционная надбавка | - | 445,14 | 445,14 | - |
| 3.2 | Проектирование водопровода | 8,80 км | 6758,4 | Местный бюджет | - | 4658,4 | 2100,0 | - |
| 3.3 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | 13 км | 41000,0 | Областной бюджет Местный бюджет | - - | 15660,0 2340,0 | 12180,0 1820,0 | - |
| 3.4 | Строительство водопровода | 3,7 км. | 9000,0 | Областной бюджет Местный бюджет | - | - | 7830,0 1170,0 | - |
| 3.5 | Текущий ремонт водопроводных сетей | 2,9км | 2900,0 | Местный бюджет | - | 2900,0 | - | - |
| 4. | Водоотведение всего, в том числе: |  | 20300,0 |  | - | 20300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Разработка ПСД на строительство канализационных сетей в с.Александрова Коса | 1 шт. | 5300,0 | Областной бюджет Местный бюджет | - | 4611,0 689,0 | - | - |
| 4.2 | Строительство канализационных сетей жилых домов (согласно перечню) | 1 | 15000,0 | Областной бюджет Местный бюджет | - | 13050,0 1950,0 | - | - |
|  | Инженерная подготовка всего, в том числе: |  | 28000,0 |  | - | - | - | 28000,0 |
| 4.3 | Изготовление ПСД на закрытую дождевую канализацию | 5,2 км | 18000,0 | Областной бюджет Местный бюджет | - | - | - | 18000,0 |
| 4.4 | Подсыпка территории в районе ИЖС | 1,9 га | 10000,0 | Областной бюджет Местный бюджет и внебюджетные средства | - | - | - | 10000,0 |
| 5. | Электроснабжение всего, в том числе: |  | 56692,2 |  | - | 19000,0 | 37691,8 | - |
| 5.1 | Реконструкция и строительство сетей энергоснабжения муниципальных образований, 2 этап в с. Новобессергеневское РО | 5,67 км | 14460,4 | Областной бюджет Местный бюджет | - - | - - | 12378,1 2082,3 | - - |
| 5.2 | Текущий ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения | По заявке заказчика | 6231,4 | Местный бюджет | - | 4000,0 | 2231,0 | - |
| 5.3 | Разработка проектной документации по уличному освещению и капитальный ремонт сетей уличного освещения | 14 км. | 36000,4 | Областной бюджет Местный бюджет | - | 13050,0 1950,0 | 18270,4 2730,0 | - |
| Итого по программе |  | 275856,05 |  | - | 65743,14 | 64336,94 | 146186,8 |  |